## Slide 1: 新屋永豐餘 車牌辨識系統整合方案 軟硬體功能規劃書
單位：達運光電IOT事業部
製表：Kevin Lin

## Slide 2: 一、使用需求 二、系統規劃  系統架構  設備組成-1  設備組成-2  車輛進出流程 三、(CMS)中控軟體  軟體方塊圖  軟體功能操作說明  首頁 (即時影像)  車牌查詢  車位管理  活動車輛匯入-新增活動  活動車輛匯入-活動車輛編輯 (臨時新增車號-1)  活動車輛匯入-活動車輛編輯 (臨時新增車號-2)  管理者密碼 (變更/新增) 四、車辨成功率實證案例  車辨成功率 100%
目錄章節

## Slide 3: 一、使用需求

## Slide 4: 需求: 一、 依業主要求於南門門口(單線雙向) 架設車牌辨識系統，控管新屋廠車輛進出，連動 LED字幕機及跑馬燈 ,由管理系統進行車輛資料查詢、廠內車流現況，做到廠區車輛管控自動化需求。 二、車牌辨識成功率需 > 95%
新屋永豐餘 南門進廠及過磅位置

## Slide 5
新屋永豐餘 南門出廠過磅位置
正門口
停止線
線路走向
車輛方向

## Slide 6: 二、系統規劃
3

## Slide 7: 新屋永豐餘 硬體系統架構(構想圖)
進 出 車 道
南門出入口
警衛室
圍牆
圍牆
地 磅
地 磅
中控主機(CMS)
HUB集線器
警衛亭
網路 (UTP)
訊號 (RS-232)
乾接點(繼電器)
※目前暫不整合地磅系統※
EtherNET I/O
永豐餘
廠區內網

## Slide 8: 設備組成-1
CAM-1架設位置
LED字幕機位置
紅綠燈號
架設位置
1
2
3
紅綠燈號
LED字幕機
CAM-1
5

## Slide 9: 設備組成-2
正門口
生泰建置
之攝影機
生泰 地磅顯示看板
電源及訊號箱盤體
4
4.CAM-2
CAM-2

## Slide 10
新屋永豐餘
車輛進出流程管控圖
進場流程
車輛進出 :車流管控會自動增減總數
辨識失敗或該車號未登入，LED字幕機會自動顯示
此流程系統連動紅綠燈號、LED字幕機
車輛停在停等線
LED顯示：
車號核准進場
CCTV
辨識(1秒)
未登錄車號
辨識失敗
車輛進場
車輛進場
進行作業
場內車流
已滿
警衛查核後指示
系統記錄程序完成
LED顯示：
辨識失敗
LED顯示：
車號未核准
LED顯示：
車流已滿
紅燈
紅燈
紅燈
車輛不准進場
circle
重複進場流程
綠燈

## Slide 11
新屋永豐餘
車輛進出流程管控圖
出場流程
車輛進出 :車流管控會自動增減總數
辨識失敗或該車號未登入，LED字幕機會自動顯示
此流程系統連動紅綠燈號、LED字幕機
綠燈
車輛停在過磅機
CCTV
辨識(1秒)
未登錄車號
辨識失敗
通知警衛等候指示
紅燈
紅燈
車輛出場
系統記錄出場完成
從北門進場車輛可直接出場

## Slide 12: 三、(CMS)中控軟體
8

## Slide 13
新屋永豐餘 車牌辨識管理系統
軟體架構方塊圖
使用者
管理者
歷史車輛資料匯出(xls)
使用者/管理者
登入
管理部門
申請入場車牌系統登記
車牌查詢
即時影像
場內車流
進出車輛紀錄 (查詢入場申請登記)
車牌臨時登記
(入場臨時申請登記)
車流總數 (顯示)
即時影像 (辨識)
歷史車牌資料匯出(JPEG)
廠區車流總數
(顯示)
權限管理
新增
管理者使用者
可增/減
廠區內
車流總數

## Slide 14
軟體功能操作說明
1. 點選桌面 “新屋永豐餘車辨管理系統”
2. 輸入帳號/密碼登入系統 (預設帳號 Admin 密碼1234 )
新屋永豐餘 車牌辨識管理系統
新屋永豐餘
車辯管理系統

## Slide 15
首頁 (即時影像)
1
2
3
4
5
6
主功能選單 : 提供車牌進出查詢 / 車流管理 / 入場申請車輛登記
登出系統
即時影像 : 2支攝影之即時影像 ，攝影機編號(左至右) 為 進Cam1 , 出 Cam2、Cam3
車牌辨識照片 :2支攝影之車牌辨識照片，攝影機編號(左至右) 為 進Cam1 , 出 Cam2、Cam3
廠內車流現況 : 廠區之車流總數，已進廠車數及剩餘可進廠車流數量
燈號控制(手動) : 此功能等同於警衛室閘門手動開關功能
新屋永豐餘 停車管理系統
即時影像 車牌查詢 車流管理 車牌登記
車流現況
燈號控制
出(OUT)
○
新屋永豐餘 車牌辨識管理系統

## Slide 16
車牌查詢
日期 : 要搜尋進出車輛之 開始->結束 日期
車牌號碼 : 使用已知車牌號碼進行查詢
車輛進出 : 可依車輛 (進+出) / (進) / (出) 進行查詢
查詢結果 :
  4-1 ID : (系統自動產生 , Unique ID)
  4-2 經過時間 : 車輛經過時間 (年-月-日 時:分:秒:毫秒)
  4-3 攝影機: (進) CAM-1 (出) CAM-2 及 CAM-3
  4-4 車牌號碼
  4-5 車輛進/出停車場方向
1
2
3
4
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-6 群組 : 該車輛所隷屬群組別
4-7 例外狀況 : 指該車不隷屬 ABC 群組車輛
4-8 車牌快照 : 車輛辨識照片 (點選自動開啟)
即時影像 車牌查詢 車流管理 車牌登記
新屋永豐餘 車牌辨識管理系統

## Slide 17
車流管理
車流總數 : A B C 群組車位數總和(可手動調整)。
群組停車狀態 : 可顯示 (1) 該群組總車位數 (2) 已停數 (3)未停數量。
新增 / 修改車流數量 : 可由此新增 / 刪除 廠區內車流總數
2
3
4
5
新屋永豐餘 停車管理系統
即時影像 車牌查詢 車流管理 車牌登記
1

## Slide 18
活動車輛匯入-新增活動
1
2
3
4
5
新增活動。
活動名稱 : 新增活動名稱 (範例 蔡依林演唱會)
活動日期 : 設定此活動 之 活動車輛 進出日期
活動車輛檔案 : 選擇要匯入的活動車號 EXCEL檔案
匯入
新屋永豐餘 車牌辨識管理系統
即時影像 車牌查詢 車流管理 車牌登記
新增登記車牌
原物料運送
進廠目的
申請進廠時間

## Slide 19
活動車輛匯入-活動車輛編輯 (臨時新增車號-1)
1
點擊欲騎時增加車輛之活動
即時影像 車牌查詢 車流管理 車牌登記
新屋永豐餘 車牌辨識管理系統
新增登記車牌

## Slide 20
活動車輛匯入-活動車輛編輯 (臨時新增車號-2)
2. 將臨時新增車號填入 , 點擊新增即完成新增車號作業 (同樣的操作方式進行車號刪除)
2
即時影像 車牌查詢 車流管理 車牌登記
新屋永豐餘 車牌辨識管理系統
新增登記車牌

## Slide 21
管理者密碼 (變更 / 新增)
輸入新帳號
輸入新密碼
驗證碼:詢問承辦人
輸入原有帳號
輸入要變更的密碼
驗證碼:詢問承辦人
因系統不允許同仁任意變更密碼或新增帳號，故若要修改／新增帳密，請向承辦人提供驗証碼
新屋永豐餘 車牌辨識管理系統
管理權限等級
管理權限
管理權限等級
管理權限

## Slide 22: 四、車辨成功率

## Slide 23
四、車辨成功率實證案例
台北小巨蛋實測 車輛 進入 20輛 , 離開30輛 , 車牌辨識成功率100%